## Slide 1: 結合Arduino與Unity應用於軌道監測之可行性評估 Feasibility of Railway Monitoring Application by Integrating Arduino and Unity
研 究 生：張寶騌 指導教授：郭振銘
2022年7月19日
Notes: 各位委員老師大家好
我是土木所交通組的研究生張寶騌
指導教授是郭振銘教授
今天要跟各位報告我所研究的題目是 結合Arduino與Unity應用於軌道監測之可行性評估

## Slide 2: 大綱
緒論
Arduino 監測模組建置
結論與建議
Unity 管理平台建置
動機與目的
研究架構與流程
使用工具介紹
  建置軌道模型
監測成果與 管理平台應用
結論
建議
監測成果
文獻回顧
  管理平台頁面建置
平台應用
  使用軟體介紹
小結
數據接收與處理
現地安裝
模組規劃與配置
Notes: 這是今天報告的大鋼
首先會從緒論開始，說明本研究的動機目的、 研究方法與流程，以及文獻回顧
第二章開始則是說明Arduino監測模組建置與量測過程
第三章則說明Unity建置互動平台的過程
第四章說明監測成果，以及監測數據與互動平台的應用
最後則是提出結論與建議

## Slide 3: 緒論
1
Notes: 那就開始今天的報告
首先是緒論的部分

## Slide 4: 動機與目的
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
遊戲
引擎
軌道狀態監測
IoT
Notes: 近年來，物聯網技術普及，不少自動化監測的應用，以達到減少人力成本與提升監測效率的目的。
此外，亦有越來越多遊戲引擎應用於工程設施的管理上，利用其人機互動與空間展示的特性，可使管理人員提升管理效率。
然而此兩項技術多應用於廠房、建築等領域，國內較少應用於軌道領域
因此本研究欲結合以上技術，用於軌道狀態監測方面

## Slide 5: 研究架構與流程
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
整合應用
遊戲引擎
監測模組
軌道模型
物聯網
振動量
道碴動態 橫向阻力
現地量測
管理互動平台
觀察趨勢
鋼軌應變
互動平台應用
視覺化監測 數據呈現
狀態註記表單
模型空間瀏覽
Notes: 首先利用物聯網工具，開發出一套軌道監測模組，能夠監測振動量、道碴橫向阻力以及鋼軌應變量項目，裝置於軌道現地量測，監測一段時間後觀察其趨勢
另外利用遊戲引擎，搭建一管理互動平台，結合前面的監測趨勢，應用於平台，進行整合應用

## Slide 6: 文獻回顧
軌道監測管理
振動檢查 -軌檢車、GPS振動檢查等
道碴橫向阻力 - 推動軌枕位移，測定抵抗力
應變 -軌縫寬
優點 : 精確
缺點 : 需較多人力、缺少定點長時間監測 營運時間作業較困難、缺少列車特性差異
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
軌道監測管理
物聯網
遊戲引擎
Notes: 在文獻回顧的部分，分別回顧軌道監測管理、物聯網以及遊戲引擎三個面向
在軌道監測管理方面，以台鐵為例，主要透過軌檢車、gps震動檢查來量測軌道震動量；在獲得橫向阻力則是實際上線推動一根軌枕，測定其抵抗力來推算，與應變相關則是透過軌縫寬度的規範
以上管理方式，雖然精確，卻有缺少定點長時間監測、無法再營運時間作業以及量測得的數據缺少列車動態效應等缺點
因此監測模組將會依此方向考量
================

## Slide 7: 文獻回顧
物聯網在工程上應用
架構
感測層、網路層、應用層
無線傳輸技術
工具/應用
Arduino/樹莓派
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
物聯網
遊戲引擎
遊戲引擎在工程上應用
特點
互動性
空間展示
工具/應用
Unity
人員訓練、管理平台
應用穿戴裝置
Notes: ================
在物聯網方面，分成感測層、網路層、應用層架構，講到網路層就會提到無線傳輸技術，無線傳輸大致可分成短距離、長距離的技術，其中LPWA今年來有較蓬勃的發展，技術包含LTM-M與NB-IoT，本研究也會選擇此類型的傳輸工具
感測層工具則有Arduino與樹梅派，主要擔任感測層來設施監測
==================
遊戲引擎方面，因為此類軟體，有高度的互動性且利於空間展示，許多用於人員訓練與物料管理平台。Unity在這方面有較多的應用，另外也可以結合穿戴裝置等延伸應用

## Slide 8: 小結
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
長時間 趨勢觀察
低成本 低功耗
互動平台 雛形
Notes: 因本研究為初步架構階段，尚有諸多限制因素，因此以下為本研究範圍與欲達成的目的:
監測軌道狀態: 長時間 趨勢觀察
低成本與低功耗的示範模組，供未來廣泛佈設
互動平台: 著重基本功能建置(使用者UI、數據呈現等功能)，未採用穿戴裝置、電腦為終端

## Slide 9: Arduino監測模組建置
2

## Slide 10: 說明項目
量測規劃
使用工具介紹
數據接收與處理
作業流程
整合製作
現地安裝
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用

## Slide 11: 使用工具介紹
物聯網 開發工具
無線傳輸模組
感測元件
原因
-成本低
-開發效率高
-耗電量小
特色
-微控制器
-搭配Arduino IDE 編寫程式
Arduino UNO微控制器
特色
-屬LTE-M技術，低功耗長距離(LPWA)
-傳輸速度快(1Mbps)、低延遲(15ms)
-配置較簡單
Cat M1模組
特色
-量測範圍 ±2 ~±16g
-數值輸出 -32768~32767
MPU6050加速度計
-成本低
特色
-承壓板提供反力面
KSM133重量感測器
-量測範圍 200kg
特色
-黏貼簡便
-極限應變:2%
-數值輸出 0 ~ 1023
BF350-3AA 應變計
-輸出數值為公克(g)
-數值/ 8192 = g (設定±4g)
-數值/512 = 應變(%)
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用

## Slide 12: 模組規劃與配置
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
Arduino微控制器
數位腳位
類比腳位
電源
無線通訊傳輸器CatM1
應變計 BF350-3AA
加速計 MPU6050
重量感測器KSM133/HX711
2.5W 5.5V 太陽能板
電瓶 TTZ10S
室內主機
置於學校
置於現地 軌道區
無線傳輸

## Slide 13: 現地安裝
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
新左營站
捷運紅線
捷運紅線
N
台鐵
地下化引道
往北
往南
國道十號
安裝位置
台鐵

## Slide 14: 數據接收與處理
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
Time | ax | ay | az | starin | load
16:01:40.723000 | 216 | -86 | 8108 | 0 | 1350.2
16:01:40.973000 | 182 | -32 | 8188 | 0 | 1344.5
16:01:41.223000 | 164 | -114 | 8098 | 0 | 1344.1
16:01:41.473000 | 176 | -120 | 8130 | 0 | 1349.6
16:01:41.738000 | 122 | -112 | 8120 | 0 | 1348.6
16:01:41.990000 | 190 | -110 | 8112 | 0 | 1357.9
16:01:42.241000 | 170 | -158 | 8072 | 0 | 1374.6
16:01:42.494000 | 176 | -230 | 8046 | 0 | 1435.7
16:01:42.751000 | 352 | 96 | 6704 | 0 | 1702.5
16:01:43.000000 | -88 | -464 | 8784 | 26 | 2858.4
16:01:43.253000 | 94 | 270 | 8138 | 16 | 2613.3
16:01:43.521000 | 798 | 18 | 7768 | 10 | 2793.2
原始資料
數位數值轉換
搭配班表確認車次
數據處理

## Slide 15: Unity管理平台建置
3

## Slide 16: 說明項目
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
管理平台頁面建置
建置軌道模型
取得路段圖說
Civil 3D建立模型
模型匯入Unity
操作頁面規劃
使用者介面
使用軟體介紹

## Slide 17: 使用軟體介紹
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
特色
-適合鐵公路建模
-定線效率高
特色
-高開發效率
-自行設計使用者介面
-延伸穿戴裝置
特色
-腳本編寫環境(C#)
-附掛於unity物件執行
VS Community

## Slide 18: 建置軌道模型
建置Unity互動平台
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
取得 路段圖說
繪製 平縱面
3D塑型
匯入Unity

## Slide 19: 管理平台頁面建置
軌道模型 監測站 K396+600
監測站資訊
監測項目
圖表數據呈現
模型展示頁面
數據呈現頁面
監測站資訊頁面
狀態說明
車種選擇
狀態輸入表單
狀態輸入頁面
路段資料
狀態更新
管理互動平台
建置Unity互動平台
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
進入使用平台
操作頁面規劃
Notes: 此部分為unity管理互動平台的規劃架構，採用層狀的架構型式
當使用者進入平台時，可以先透過模型展示頁面，瀏覽路段的軌道模形，於監測站對應位置設置資訊站頁面，可供點選進入查看
監測站資訊頁面包含路段詳細資料，監測項目可進一步點選車種，進入數據呈現頁面查看監測的數據
另外也設置狀態輸入表單，可供填寫後，同步更新於模型展示頁面中的資訊摘要
邏輯是，讓管理人員都在模型展示頁面瀏覽移動，根據摘要說明再點進去查看即可

## Slide 20: 監測成果與互動平台應用
4

## Slide 21: 監測成果說明項目
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
現象探討
車種數據特性
狀態趨勢分析
近一個月監測趨勢
通過車速相關性

## Slide 22: 車種數據特性
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
監測成果
134次 自強號
326次 普悠瑪
3228次 區間車
推拉式(Push-Pull)
動力集中
14:41
電聯車(EMU2000)
動力分散
20:59
電聯車(EMU800)
動力分散
16:01
車次
車型
動力型式
通過時間
Notes: 研究監測了近一個月的時間，主要針對以下3班車進行監測數據的蒐集與觀察
分別是134次自強號、326次普悠瑪、3228次區間車
他們的車型與動力型式如下，自強號是推拉式，是動力集中，而普悠瑪與區間車則是電聯車，是動力分散式
最下面是通過監測站點的約略時間
選擇此3班車的原因是為非尖峰班次，可初步減少載客量差異的影響

## Slide 23: 車種數據特性
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
監測成果
134次 自強號
326次 普悠瑪
3228次 區間車
Notes: 疑問 : 應變僅出現2~3秒
元件感測頻率不適合此情境

## Slide 24: 數值現象探討
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
監測成果
動態橫向阻力
疑問: 數據偏小
計算重心作用方向
當通過速度為80km/h時 :
理論平衡超高 =
超高不足量 =理論平衡超高 - 實際超高
= 30.2 – 45 = -14.8mm (負值, 超高過量, 向心力)
通過速度較慢，產生向心力，致外軌側數值偏小
曲率半徑較大

## Slide 25: 狀態趨勢分析
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
監測成果
134次 自強號
326次 普悠瑪
3228次 區間車
數值分佈與變異性
介於0.5 ~ 2.8kg
自強號分佈較分散，推測與動力型式有關
車種 | 平均各天的 阻力平均值(kg) | 平均各天的 阻力變異數
自強號 | 1.205 | 0.189
普悠瑪 | 1.193 | 0.133
區間車 | 1.311 | 0.076
動態橫向阻力 峰值分佈
趨勢線狀態
阻力平均值皆呈微幅上升趨勢
推測 道碴趨於緊實，提供較大反力

## Slide 26: 狀態趨勢分析
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
監測成果
134次 自強號
326次 普悠瑪
3228次 區間車
數值分佈與變異性
自強號亦有分佈較分散之現象
車種 | 平均各天的 加速度平均值(g)) | 平均各天的 加速度變異數
自強號 | 0.646 | 0.617
普悠瑪 | 0.593 | 0.403
區間車 | 0.595 | 0.545
振動加速度 峰值分佈
趨勢線狀態
普悠瑪呈下降趨勢，推測與速度放緩有關
自強號變異數趨勢上升較明顯

## Slide 27: 狀態趨勢分析
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
監測成果
探討通過車速影響
車種 | 阻力值與通過車速 相關係數 | 加速度與通過車速 相關係數
自強號 | 0.277 | 0.193
普悠瑪 | 0.241 | 0.352
區間車 | 0.254 | 0.231
通過速度與橫向阻力相關性 :
相關係數偏低
通過速度與振動加速度相關性 :
僅普悠瑪相關性較高
列車通過速度的影響有限，推測還受其他原因影響

## Slide 28: 管理平台應用說明項目
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
狀態註記
監測趨勢呈現

## Slide 29: 監測趨勢呈現
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
互動平台應用
自強號數據
(134_data.csv)
普悠瑪數據
(326_data.csv)
區間車數據
(3228_data.csv)
資料提供
資料調用
指定路徑
附掛於對應物件
串接數據
C#
圖表數據呈現

## Slide 30
模型頁面移動至測站位置
點選監測資訊按鈕
查看路段詳細資訊
查看列車振動趨勢資訊
查看橫向阻力趨勢資訊

## Slide 31: 狀態註記
同步更新狀態摘要
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
互動平台應用
狀態輸入頁面
確認說明內容
匯出說明
輸入狀態說明
1
2
模型展示頁面
3a
2a
3

## Slide 32
填寫狀態說明資訊
匯出至excel檔

## Slide 33
完成狀態說明，返回模型頁面
測站狀態摘要同步更新，提供管理人員快速查閱

## Slide 34: 結論與建議
5
Notes: 最後提出本研究的結論與建議

## Slide 35: 結論與建議
Arduino監測模組建置
建置Unity互動平台
結論與建議
緒論
監測成果與互動平台應用
以Arduino為主要開發模組，具低成本監測之可行性
建議依防水及耐候性方向調整，提升穩定度
電源耐久性，建議增加電瓶容量與太陽能板發電量
監測模組
結合Civil3D與Unity，可建置出軌道管理互動平台
狀態表單建議連接雲端資料庫，便於儲存與分享
管理互動平台
PP自強號，橫向阻力與振動量皆有較大變異性
因通過該路段主要產生向心力，如能於內軌測量測可以得更全面的資訊
詳細趨勢與成因應拉長監測時間
狀態趨勢觀察
建議於不同路段裝置監測模組，比較線形影響
搭配穿戴裝置/GPS，應用於現場作業
後續應用
Notes: <監測模組>
以arduino作為主要開發模組，具低成本監測的可行性，只是在防水性與耐候性方面，需要加強，因為在監測期間遇到梅雨季等強降雨，造成監測品質下降，若能改善則可以提高穩定度
電源耐久性，建議增加電瓶容量與太陽能板發電量
<管理互動平台>
結合Civil3D與Unity，可搭建出應用於軌道的管理互動平台
互動平台的狀態表單，建議連接雲端資料庫，便於儲存與分享
<狀態趨勢觀察>
推拉式自強號，在橫向阻力與振動量皆有較大變異性
因通過該路段的車速較慢，主要重心是產生向心力，如能於內軌也裝置監測模組，則可讓量測資訊更加全面
因為本研究只有監測一個月左右的數據，詳細趨勢與成因應拉長監測時間

## Slide 36: 簡報結束
感謝聆聽
Notes: 我的簡報到此結束
謝謝各位委員與同學的聆聽